## Slide 1
ЭЛЕКТРОЛИЗ…
Что полезно знать…

## Slide 2
Автор работы:
ученик 10 класса
ГБОУ СОШ № 1465
Попов Сергей
г. Москва
Руководитель :
Учитель химии- Попова
Светлана Анатольевна

## Slide 3
Электролиз - это совокупность окислительно-восстановительных процессов,протекающих при прохождении постоянного электрического тока через раствор или расплав электролита с погруженными в него электродами

## Slide 4
Английский физик и химик,
один из основателей электрохимии
В конце 18 века он приобрел репутацию хорошего химика. В первые годы XIX века Дэви увлекся изучением действия электрического тока на различные вещества, в том числе на расплавленные соли и щелочи

## Slide 5
Применение электролиза
Электролизом расплавов природных соединений получают активные металлы
(K, Na,Be,Ca,Ba …)
Электролизом растворов солей получают-
Zn, Cd, Co…..
Электролиз используют для получения -
F2, CL2, H2, O2, NaOH и ….

## Slide 7
Для предохранения металлов от окисления, а также для придания изделиям прочности и лучшего внешнего вида их покрывают тонким слоем благородных металлов (золото, серебро) или малоокисляющимися металлами (хром, никель).
Предмет, подлежащий гальваническому покрытию, тщательно очищают, полируют и обезжиривают, после чего погружают в качестве катода в гальваническую ванну. Электролитом является раствор соли металла, которым осуществляется покрытие. Анодом служит пластина из того же металла.
Гальваностегия
Покрытие металлов слоем другого металла при помощи электролиза

## Slide 8
Для придания слепку электропроводимости его покрывают графитовой пылью, погружают в ванну в качестве катода и получают на нем слой металла нужной толщины.
Затем путем нагревания удаляют воск
Для получения копий с металлических предметов (монет, медалей, барельефов и т. п.) делают слепки из какого-нибудь пластичного материала (например, воска)
Получение копий с предметов при помощи электролиза
Гальванопластика

## Slide 9
Якоби Борис Семенович (1801-1874)- русский физик и изобретатель в области электротехники,
разработчик процесса гальванопластики
в 19 веке

## Slide 10
Изобрел первый электродвигатель с непосредственным вращением вала
Создал коллектор для выпрямления тока
Изобрел пишущие телеграфные аппараты
Осуществил движение лодки при помощи электрической энергии
Создал приборы для измерения электрического сопротивления, изготовил эталон сопротивления, сконструировал вольтметр

## Slide 11
Кислотные аккумуляторы
Активные вещества аккумулятора сосредоточены в электролите и положительных и отрицательных электродах, а совокупность этих веществ называется электрохимической системой.
В свинцово-кислотных аккумуляторных батареях электролитом является раствор серной кислоты (H2SO4), активным веществом положительных пластин - двуокись свинца (PbO2), отрицательных пластин - свинец (Pb)

## Slide 12
Очистка сточных вод
Очистка сточных вод - обработка сточных вод с целью разрушения или удаления из них вредных веществ

## Slide 13
Сегодня в 21 веке невозможно представить нас без алюминия.
Этот блестящий легкий металл, прекрасный проводник электричества, получил в последние десятилетия самое широкое применение в различных отраслях производства.
И получают его электролизом

## Slide 14
Монако 1 Десим 1838 года,
медная монета
Швеция 2 эре 1949 года, железная монета
Очистка монет с помощью
электролиза

## Slide 15
В цветной металлургии электролиз используется для извлечения металлов из руд и их очистки. Электролизом расплавленных сред получают алюминий, магний, титан, цирконий, уран, бериллий и др.

## Slide 16
Актуальность электролиза объясняется тем, что многие вещества получают именно этим способом
Получение неорганических веществ(водорода, кислорода, хлора, щелочей и т.д.)
Получение металлов(литий, натрий, калий, бериллий, магний, цинк, алюминий, медь и т.д.)
Очистка металлов (медь, серебро,…)
Получение металлических сплавов
Получение гальванических покрытий
Обработка поверхностей металлов (азотирование, борирование, электрополировка, очистка)
Получение органических веществ
Электродиализ и обессоливание воды
Нанесение пленок при помощи электрофореза

## Slide 17
Ссылки на источники информации и изображений:
И.И. Новошинский , Н.С. Новошинская Химия профильный уровень 10 класс
http://900igr.net/datai/fizika/Primenenie-elektroliza/0017-009-Primenenie-elektroliza.jpg
http://900igr.net/datai/fizika/Primenenie-elektroliza/0017-009-Primenenie-elektroliza.jpg
http://im3-tub-ru.yandex.net/i?id=693017285-62-72&n=21
http://im5-tub-ru.yandex.net/i?id=250534448-05-72&n=21
http://im3-tub-ru.yandex.net/i?id=83312829-30-72&n=21
http://im7-tub-ru.yandex.net/i?id=605912957-49-72&n=21
http://im2-tub-ru.yandex.net/i?id=324790482-57-72&n=21
http://im3-tub-ru.yandex.net/i?id=130970036-15-72&n=21