## Slide 1: Свободные электромагнитные колебания

## Slide 2
Электромагнитные колебания — это колебания электрических и магнитных полей, которые сопровождаются периодическим изменением заряда, тока и напряжения.

## Slide 3: Колебательный контур
Простейшей системой, где могут возникнуть и существовать электромагнитные колебания, является колебательный контур.
Колебательный контур — цепь, состоящая из включенных последовательно катушки индуктивностью L, конденсатора емкостью С и резистора сопротивлением R (это может быть сопротивление провода катушки и проводов, соединяющих катушку с конденсатором)

## Slide 4
Идеальный контур Томсона — колебательный контур без активного сопротивления (R = 0).

## Slide 5
Если конденсатор зарядить и замкнуть на катушку, то по катушке потечет ток. Когда конденсатор разрядится, ток в цепи не прекратится из-за самоиндукции в катушке.

## Slide 6
Индукционный ток, в соответствии с правилом Ленца, будет течь в ту же сторону и перезарядит конденсатор.(рис Д )

## Slide 7
Ток в данном направлении прекратится, и процесс повторится в обратном направлении. Таким образом, в колебательном контуре будут происходить электромагнитные колебания.

## Slide 8
Происходят превращения энергии электрического поля конденсатора в энергию магнитного поля катушки с током , и наоборот.

## Slide 9
Период электромагнитных колебаний в идеальном колебательном контуре (т. е. в таком контуре, где нет потерь энергии) зависит от индуктивности катушки и емкости конденсатора и находится по формуле Томсона

## Slide 10
В реальном колебательном контуре свободные электромагнитные колебания будут затухающими из-за потерь энергии на нагревание проводов.